Samostmievacia zváračská kukla
 KOWAX KWX820

PRETOŽE OČI MÁTE LEN JEDNY!

NÁVOD NA POUŽITIE

Gratulujeme Vám k uváženému výberu Vašej novej samostmievacej kukly a veríme, že s ňou budete v budúcnosti maximálne spokojný.

Nezabudnite odskúšať aj naše ďalšie produkty tej najvyššej kvality, medzi ktoré patrí CO2 zváračské drôty KOWAX, nerezové zváračské drôty (MIG/TIG) atď.

Viac na: http://www.kowax.cz

Za celý tým KOWAX, Váš

Tomáš Kalina

Zváračská kukla profesionálnej kvality

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – ČÍTAJTE PRED POUŽITÍM

VAROVANIE

Pred použitím si prečítajte a porozumejte všetkým pokynom

Samostmievacie zváračské kukly sú navrhnuté k ochrane očí a tváre pred iskrami, rozstrekom kovu a škodlivým žiarením za normálnych zváračských podmienok. Samostmievaci filter automaticky mení zatmavenie zo svetlého stavu do tmavého stavu v prípade zapálenia oblúku a vráti sa do svetlého stavu po ukončení zvárania.

Samostmievacie zváračské kukly sú dodávané v stave pripravenom k použitiu. Jediné, čo musíte urobiť pred zváraním je nastaviť polohu čelovej pásky hlavového kríža a vybrať správnu clonu zatmavenia pre dané použitie.

VAROVANIE

- Nikdy neklaďte túto kuklu a jej samostmievaciu kazetu na teplý povrch.

- Nikdy neotvárajte ani neopravujte samostmievaciu kazetu.

- Táto samostmievacia zváračská kukla neposkytuje ochranu proti silným mechanickým nárazom.

- Táto kukla nezaisťuje ochranu proti výbušninám alebo žieravým kvapalinám.

- Nerobte žiadne iné modifikácie ako kazety filtra, tak aj samotnej kukly, než tie ktoré sú uvedené v tejto príručke. Nepoužívajte iné náhradné diely než tie, ktoré sú uvedené v tejto príručke. Neautorizované opravy a neoriginálne náhradné diely majú za následok stratu záruky a vystavujú užívateľa kukly nebezpečenstvu úrazu.

- Pokiaľ by sa táto kukla automaticky nestmavila pri zapálení oblúku, ukončite okamžite zváranie a kontaktujte svojho nadriadeného, alebo svojho predajcu.

- Neponárajte kazetu filtra do vody.

- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadla na čistenie filtra, alebo časti kukly.

- Kuklu používajte len pri teplotách: -10º C ~ +55º C (14°F ~ 131°F).

- Skladovacia teplota: -20 º C ~ 70 º C (- 4 ° F ~ 158 ° F). Pokiaľ bude kukla na sklade dlhšiu dobu, mala by byť uložená v chlade, suchu a v tmavom prostredí s vybranými batériami.

- Chráňte filter proti styku s kvapalinami a špinou.

- Čistite povrch filtra pravidelne, nepoužívajte silné čistiace roztoky. Vždy čistite senzory a solárne články pomocou čistej handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

- Pravidelne nahrádzajte prasknuté / poškrabané / deformované vonkajšie / vnútorné krycie fólie kazety filtra.

- Nikdy neotvárajte kazetu filtra.

- Nepoužívajte tento produkt bez nainštalovaných príslušných krycích vnútorných / vonkajších fólii na samostmievacej kazete.

- Materiály kukly, ktoré môžu prísť do styku s pokožkou užívateľa, môžu za niektorých okolností vyvolať alergické reakcie.

VAROVANIE

Môže dôjsť k ťažkému ublíženiu na zdraví v prípade, že sa užívateľ nebude riadiť vyššie uvedeným varovaním, a/alebo nebude dodržiavať tento návod k obsluhe.

BEŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

- Nerovnomerné stmavenie filtra
hlavový kríž nie je v správnej polohe k filtru, a vzniká teda nerovnaká vzdialenosť od očí k filtru. (znovu nastavte polohu hlavového kríža tak, aby sa upravila vzdialenosť očí k filtru)

- Samostmievacia kazeta nestmieva alebo bliká

① Predná krycia fólia je znečistená alebo poškodená. (vymeňte ju za novú).

② Senzory sú znečistené. (očistite povrch senzorov).

③ Zvárací prúd je nízky. (nastavte úroveň citlivosti na vyššiu).

④ Skontrolujte batériu a overte, či je v dobrom stave a správne nainštalovaná. Taktiež skontrolujte povrch batérie a jej kontakty, v prípade potreby ich očistite.

- Pomalá reakcia

Pracovná teplota je príliš nízka. (Nepoužívajte pri teplotách pod -10 ° C nebo 14 ° F).

- Zlé videnie

① Predná / vnútorná krycia fólia alebo filter sú znečistené. (vymeňte fóliu za novú).

② Nedostatočná intenzita okolitého svetla.

③ Číslo clony je nesprávne nastavené. (Nastavte číslo clony na najvyššie).

④ Skontrolujte, či je odstránený krycí film z prednej krycej fólie.

- Kukla sa na hlave šmýka

Hlavový kríž nie je správne nastavený. (znova ho nastavte - dotiahnite)

VAROVANIE

Užívateľ musí prestať používať samostmievaciu zváračskú kuklu okamžite, pokiaľ
vyššie uvedené problémy nemôžu byť odstránené. Obráťte sa na predajcu.

NÁVOD K POUŽITIU

VAROVANIE! Pred použitím kukly pri zváraní si prečítajte a porozumejte bezpečnostným pokynom.

- Kukla je dodávaná v zmontovanom stave, ale pred tým, než môže byť použitá, musí byť nastavená tak, aby užívateľovi sedela, a musí byť nastavené oneskorenie, citlivosť a clona stmavenia.

- NASTAVENIE KUKLY NA HLAVE
Celkový obvod hlavového kríža môže byť zmenšený, alebo zväčšený otáčaním kolieska na zadnej strane oblúku. (Viď nastavenie "Y“ na fig. 1). To môže byť vykonané i pri používaní kukly a umožňuje nastaviť napätie tak, aby kukla sedela pevne na hlave, bez toho, aby bola príliš tesná.

- Ak je horný oblúk príliš vysoko alebo príliš nízko nad temenom hlavy, upravte nastavenie popruhu, ktorý prechádza cez horné časti hlavy. (Viď nastavenie "W“ na fig. 1).

- Otestujte usadenie hlavového kríža na hlave niekoľkonásobným zdvihnutím a sklopením kukly. Pokiaľ sa hlavový kríž pohybuje pri vyklápaní / sklápaní, dotiahnite ho, pokiaľ nie je stabilný.

- NASTAVENIE VZDIALENOSTI MEDZI KUKLOU A TVÁROU

Krok 1: Povoľte matice (viď."T" na fig.1.) Nastavte vzdialenosť medzi kuklou a vašou tvárou.
Krok 2: Povoľte matice na oboch stranách kukly a posuňte ich bližšie alebo ďalej od tváre. (Viď. nastavenie "Z" na fig.1). Je dôležité, aby vaše oči boli vždy v rovnakej vzdialenosti od filtru. Inak stmavenie môže vyzerať ako nerovnomerné. 
Krok 3: po nastavení znovu utiahnite nastavovacie matice.

- NASTAVENIE ZORNÉHO UHLU

Nastavovanie zorného uhlu je umiestnené na pravej strane kukly. Povoľte skrutku na pravej strane hlavového kríža, zatlačte na horný koniec nastavovacej páčky pokiaľ nezapadne do príslušného fixačného otvoru. Viď.fig.2

- NASTAVENIE CLONY

Vyberte úroveň zaclonenia podľa zváračského procesu, ktorý budete využívať s použitím tabuľky SPRIEVODCA NASTAVENIA CLONY (viď. nižšie).

Clona môže byť nastavená v rozsahu od stupňa 5 - 8 a 9 - 13 na základe zváračskej aplikácie. Rozsah clôn sa nastavuje pomocou posuvného ovládača na vnútornej strane filtra (viď.fig.4). Následne pomocou ovládača na vnútornej strane filtra nastavte požadovanú clonu. (viď.fig.5)

• TEST

K zisteniu aktuálne nastavenej clony stlačte pred zváraním a držte tlačítko TEST (viď.fig.3). Po uvoľnení tlačítka sa zatmavenie filtra automaticky vráti do svetlého stavu (clona 3,5)

- CITLIVOSŤ

Citlivosť (SENSITIVITY) môže byť nastavovaná v rozsahu "HI" (high) VYSOKÁ až "LO" (low) NÍZKA s použitím potenciometru na vnútornej strane filtra. Nastavenie v oblasti „Stredne až Vysoká“ je normálne nastavenie pre každodenné použitie. Maximálna citlivosť je vhodná pre nízkoprúdové zváracie práce, TIG, alebo špeciálne aplikácie. Tam kde je kukla ovplyvnená nadbytočným okolitým svetlom alebo ďalšou zváračkou nablízku, použite nastavenie „LO“ (low) NÍZKÁ (viď.fig.5). 
Platí jednoduché pravidlo pre optimálne výsledky, na začiatku je doporučené nastaviť citlivosť na maximum a následne postupne znižovať pokiaľ filter nereaguje iba na záblesky z oblúku bez nežiaduceho spúšťania z dôvodu okolitých svetelných podmienok (priame slnečné žiarenie, intenzívne umelé osvetlenie, susedný zvárací oblúk atď.)

- NASTAVENIE ONESKORENIA (DELAY)

Keď ukončíte zvárací proces filter sa s prednastaveným oneskorením automaticky rozjasní tak, aby skompenzoval zostatkový jas, ktorý produkuje zváraný diel. Čas oneskorenia môže byť nastavovaný v rozmedzí "S" (short)  KRÁTKÝ 0,1s. až "L" (long) DLHÝ 1,0s. Nastavenie môže byť vykonané potenciometrom na vnútornej strane filtra (viď.fig.5). Je doporučené používať kratší čas oneskorenia pre bodovanie alebo krátke zvary a dlhšie časy oneskorenia pre aplikácie vyžadujúce vyšší prúd [A]. Dlhšie časy oneskorenia môžu byť použité aj pre nízkoprúdové TIG zvárania, aby sa užívateľ vyvaroval strate zatmavenia napr. pri zakrytí senzoru rukou horákom a pod. a TIG/MIG/MAG v pulze.

- VÝBER REŽIMU BRÚSENIA (Grind)

Keď je potenciometer na CITLIVOSŤ (SENSITIVITY) nastavený do polohy Brúsenie (Grind), samostmievacia funkcia filtra je vypnutá a filter teda umožňuje jasný výhľad na brúsenie a kukla zaisťuje ochranu očí a tváre. Pred opätovným zváraním sa uistite, že máte túto funkciu vypnutú (viď.fig.5)

- NAPÁJANIE

Tento automatický filter je napájaný solárnym článkom a jedným kusom lítiovej batérie typu CR2450. Vymeňte batériu, keď svieti LED indikátor nízkeho stavu batérie „LOW BATTERY“. Batéria je umiestnená v spodnom rohu samostmievacieho filtra (viď.fig.6).

Teraz ste pripravený používať kuklu. Clona môže byť nastavovaná, v priebehu používania kukly, potenciometrom na vnútornej strane filtra.

- VÝMENA PREDNEJ KRYCEJ FÓLIE – Vyberte kazetu filtra z rámčeka zatlačením zámkov do stredu a zdvihnutím kazety filtra (viď.fig.6)  a vymeňte kryciu fóliu.

- VÝMENA VNÚTORNEJ KRYCEJ FÓLIE – Pokiaľ je fólia poničená (prasknutá, poškrabaná, alebo inak znečistená). Položte prst alebo necht do priehlbiny kazety filtra a vyhnite fóliu nahor a vytiahnite.

- VÝMENA KAZETY FILTRA – vyberte kazetu filtra s rámčekom kazety filtra zo škrupiny kukly (viď.fig.6), vyberte kazetu filtra z rámčeka. Vložte novú kazetu filtra do rámčeka. Uistite sa, že kazeta filtra je vložená správne (viď.na fig.7). Nainštalujte kazetu filtra s rámčekom späť do škrupiny kukly.

| Optická trieda: | 1 / 1 / 1 / 1 |
| --- | --- |
| Zorné pole: | 95 x 85mm (3.82" x 3.35") |
| Veľkosť kazety filtra: | 133 x 114 x 9mm (5.25" x 4.50" x 0.35") |
| Počet senzorov: | 4 |
| Clona rozjasnená: | DIN 3.5 |
| Clona: | Variabilné DIN 5 ~ 8 / 9 ~ 13 |
| Ovládanie clony: | Interné, variabilné |
| Zapnutie/vypnutie: | Plne automatické |
| Nastavenie citlivosti: | Nastaviteľné interne potenciometrom |
| Ochrana UV/IR: | Až clona DIN16 permanentne |
| Zdroj energie: | Solárny článok + výmenná lítiová batéria 1xCR2450 |
| Indikátor slabej batérie | ANO |
| Rýchlosť stmavenia: | 1/25 000s. zo svetlého do tmavého stavu |
| Oneskorenie (z tmavej do svetlej): | 0.1 ~ 1.0s nastaviteľná interne potenciometrom |
| Nízkoprúdové TIG zváranie: | ≥ 2 [A] (DC); ≥2 [A] (AC) |
| Brúsenie： | ANO |
| Pracovná teplota: | -10°C ~ +55°C（14°F ~ 131°F） |
| Skladovacia teplota: | -20°C ~ +70°C（- 4°F ~ 158°F） |
| Materiál kukly: | Vysoko nárazu odolný Nylon |
| Celková hmotnosť: | 580g |
| Rozsah použitia: | Zv.obal elektródou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Rezanie plazmou (PAC); Zváranie plazmou (PAW); Zváranie plameňom (OFW), Pálenie kyslíkom (OC), Rezanie uhlíkovou elektródou (CAC-A), Laserové Zváranie, Brúsenie |
| Certifikované: | CE, DINplus, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 |

ZOZNAM DIELOV & ZLOŽENIE

| POL. | POPIS | KS |
| --- | --- | --- |
| A | Škrupina | 1 |
| B | Gumový držiak | 1 |
| C | Predná krycia fólia | 1 |
| D | Kazeta samostmievacieho filtru | 1 |
| E | Vnútorná krycia fólia | 1 |
| F | Držiak fólie | 1 |
| G* | Zloženie hlavového kríža | 1 |

Poz.F*

| POL | POPIS | KS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potítko | 1 |
| 2 | Podložka | 1 |
| 3 | Podložka | 1 |
| 4 | Fixná podložka | 2 |
| 5 | Gumová podložka | 2 |
| 6 | Zaisťovacie matice | 2 |
| 7 | Matica vymedzujúca uhol | 1 |
| 8 | Podložka | 1 |
| 9 | Pravá skrutka | 1 |
| 10 | Ľavá skrutka | 1 |
| 11 | Nastaviteľná temenná páska | 1 |
| 12 | Predná časť hlavového kríža | 1 |

| SPRIEVODCA NASTAVENÍM CLONY |
| --- |
| POUŽITIE | PRIEMER ELEKTRÓDY (mm) | PRÚD v OBLÚKU (A) | MINIMÁLNA CLONA | ODPORÚČANÁ clona (KOMFORT) |
| Zváranie obal.elektródou | Menej ako 2,5 | Menej ako 60 | 7 | — |
|  | 2,5–4 | 60-160 | 8 | 10 |
|  | 4–6,4 | 160-250 | 10 | 12 |
|  | Viac ako 6,4 | 250-550 | 11 | 14 |
| MIG/MAG + zv.trubičkovými drôtmi |  | Menej ako 60 | 7 | — |
|  |  | 60-160 | 10 | 11 |
|  |  | 160-250 | 10 | 12 |
|  |  | 250-500 | 10 | 14 |
| TIG |  | Menej ako 50 | 8 | 10 |
|  |  | 50-150 | 8 | 12 |
|  |  | 150-500 | 10 | 14 |
| Rezanie uhlíkovou elektródou | (Ľahké) | Menej ako 500 | 10 | 12 |
|  | (ťažké) | 500-1000 | 11 | 14 |
| Zváranie plazmou |  | Menej ako 20 | 6 | 6 až 8 |
|  |  | 20-100 | 8 | 10 |
|  |  | 100-400 | 10 | 12 |
|  |  | 400-800 | 11 | 14 |
| Rezanie plazmou | (ľahké)(2) | Menej ako 300 | 8 | 8 |
|  | (stredné)(2) | 300-400 | 9 | 12 |
|  | (ťažké)(2) | 400-800 | 10 | 14 |
| Spájkovanie tvrdé |  | — | — | 3 až 4 |
| Spájkovanie mäkké |  | — | — | 2 |
| Zváranie uhlíkovou elektródou |  | — | — | 14 |
| HRÚBKA PLECHU |
|  | in. | mm |  |  |
| Zvár.v ochr. atm. Ľahké Stredné Ťažké |  |  |  |  |
|  | pod 1/8 | pod 3,2 |  | 4 alebo 5 |
|  | 1/8 až 1/2 | 3,2 až 12,7 |  | 5 alebo 6 |
|  | cez 1/2 | cez 12,7 |  | 6 alebo 8 |
| Kyslíkové pálenie Ľahké Stredné Ťažké |  |  |  |  |
|  | pod 1 | pod 25 |  | 3 alebo 4 |
|  | 1 až 6 | 25 až 150 |  | 4 alebo 5 |
|  | cez 6 | cez 150 |  | 5 alebo 6 |

(1) Platí obecné pravidlo, začnite s clonou, ktorá je príliš tmavá, potom prejdite na svetlejšiu clonu, ktorá dáva dostatočný výhľad na zvar, bez toho aby šla pod minimum. Pri zváraní plameňom a rezaní plameňom, kde horák produkuje výrazné žlté svetlo, je vhodné použiť pred filter fóliu, ktorá absorbuje žltú časť viditeľného spektra. 
(2) Tieto hodnoty platia tam kde je oblúk jasne vidieť. Skúsenosti ukázali, že môžu byť použité ľahšie filtre, ak je oblúk skrytý za obrobkom.
                                                       Dáta z ANSI Z49.1-2005

ZÁRUČNÝ LIST / WARRANTY CERTIFICATE

Samostmievacia zváračská kukla KOWAX KWX820 
Auto Darkening Welding Helmet KOWAX KWX820

Sériové číslo filtru / Filter S/N:

……………………..............................................

Dátum predaja / Date of sale:

……………………..............................................

Pečiatka a podpis predajcu / Seller stamp and signature:

………………………………………………………..............................................

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

Repair records (date, signature):

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

# Text boxes

Ú D R Ž B A

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA